ООО «ГК МГБУ»

УСТАНОВКА БУРОВАЯ

МГБУ ИНФ-100

Руководство по эксплуатации

ИНФ-100.РЭ

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ	4

2	ОПИСАНИЕ	4

3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

4	СОСТАВ	6

5	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПУСКЕ	7

6	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	8

7	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11

8	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13

9	УТИЛИЗАЦИЯ	14

10	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14

ПРИЛОЖЕНИЕ А	16

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	17

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее — РЭ) является совмещенным документом, который содержит соответствующие разделы технического описания, инструкции по эксплуатации, гарантийные обязательства изготовителя и предназначено для изучения устройства, принципа действия, требований к установке и монтажу, а также правил эксплуатации буровой установки ИНФ100 (далее — Установка).

Перед эксплуатацией Установки обслуживающий персонал должен ознакомиться с содержанием настоящего РЭ и руководств по эксплуатации на составные части изделия, а также иметь удостоверение тракториста-машиниста кат. "В" установленного образца, пройти обучение и получить квалификацию "Машинист копра", в соответствии с «Инструкцией о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачей удостоверения трактористамашиниста (тракториста)», утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 807.

Изображения, представленные в РЭ, носят ознакомительный характер и могут незначительно отличаться от поставленного оборудования.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию оборудования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка предназначена для следующих видов работ:

бурение с промывкой;

бурение шнековое на сухую;

бурение и использованием пневмоударника;

вкручивание винтовых свай;

забивка железобетонных (далее — жб) сваи и прочих конструкции.

Использование сменных узлов зависит от способа применения Установки.

Установка используется для строительства, в частности — домостроительства, а также для других задач.

ОПИСАНИЕ

Установка является сборной металлоконструкцией, состоящей из двигателя, гидравлических компонентов, гусеничной базы, металлокаркаса, мачты/стрелы и прочих компонентов. В зависимости от задач, выполняемых Установкой возможны вариации сменного оборудования — корзины с молотом с надписью КОПЕР.РФ и бугелем для приема жб свай; вращателя для гидробурения, вращателя для шнекового бурения, вращателя для вкручивания винтовых свай.

Установка имеет возможность работать на следующих двигателях:

бензиновые;

дизельные;

электрические.

Двигатель приводит в действие всю гидравлическую систему.

Установка работает с использованием гидравлики любого производителя и марки.

Габаритные размеры Установки (по умолчанию):

- ДхШхВ 6500х2000х2500 мм.

Возможно изменение габаритных размеров в зависимости от конструкции и поставленной задачи.

Внешний вид Установки представлен на рисунке 1. Внешний вид Установки с разных ракурсов представлен в приложении Б.

Рисунок 1 — Внешний вид Установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики Установки указаны в паспорте на Установку.

Технические характеристики на составные части Установки указаны в соответствующих паспортах.

СОСТАВ

двигатель и его составные части (топливный бак, бак для гидравлического масла, аккумулятор, приборная панель, фильтр и др.);

гидравлические компоненты (гидравлический насос, распределители, гидроцилиндры, гидромоторы, гидрозамки, фитинги и рукава высокого давления);

металлическая конструкция;

резиновые (или стальные) гусеницы;

ЗИП (болты и крепежные изделия и др.).

ОСНОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы изучите всю имеющуюся документацию на объект предстоящей работы: геологоразведку на грунты, информацию о пролегающих/скрытых конструкциях, высоковольтных кабелях, газоснабжении, водоснабжении и прочих во избежание деформации скрытых конструкций/магистралей, находящихся под землей.

- Будьте внимательны на всех этапах работы с Установкой:

во время бурения следите за правильной подачей жидкости;

перед продвижением бура убедитесь в присутствии напора жидкости;

останавливайте подачу жидкости при остановке бурения;

перед размыканием цепи штанг для добавления или удаления звена дождитесь полного исчезновения давления жидкости. Гидравлическая жидкость находится под высоким давлением. Повреждения элементов гидравлической системы могут привести к травме;

проверяйте возможность утечек. Для обнаружения утечек используйте картон;

не допускайте попадания жидкости на руки и тело. При попадании жидкости под кожу немедленно обратитесь в больницу.

не допускайте чрезмерного нагревания частей гидравлической системы. Перегрев может привести к возгоранию и взрыву.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПУСКЕ

Осуществляйте работу Установки только в укомплектованном состоянии.

Перед эксплуатацией Установки (бурение, закручивание/ввинчивание винтовых свай, забивка свай и прочих конструкций) подготовьте рабочую зону заранее. Поверхность должна быть ровной, без посторонних, мешающих предметов.

Перед запуском Установки убедитесь в отсутствии посторонних лиц в опасных зонах.

Осмотрите Установку, проверьте целостность проводов и контактов, наличие необходимых деталей, освободите топливный бак от воды или иных осадков.

Убедитесь в надежном закреплении резьбовых соединений. При необходимости затяните резьбовые соединения.

Убедитесь, что все рычаги управления находятся в нейтральном положении, в противном случае это приведет к потере контроля управления Установкой.

Смазывайте толстым слоем все трущиеся детали Установки графитовой смазкой.

Убедитесь, что напряжение 220 В и частота 50 Гц электрической сети. Подключение Установки к сети с несоответствующим ей напряжением может привести возникновению пожара.

Перед запуском двигателя внутреннего сгорания (далее — ДВС) проверьте уровень масла в гидравлической системе и ДВС. При необходимости добавьте масло в ДВС в зависимости от его марки и в гидравлический бак МГЕ46В.

В зависимости от модификации Установки перед включением составных частей выполните следующие действия:

перед включением мотопомпы залейте насос мотопомпы водой;

перед включением мотор-редуктора залейте смазку;

перед включением мотопомпы залейте масло;

перед включением бензогенератора залейте масло.

Перед движением убедиться в отсутствии посторонних предметов в гусеничном шасси.

- 6.12 После каждой рабочей смены необходимо производить мойку установки и всех узлов подвески и при необходимости производить смазки подшипников.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация осуществляется только лицами, имеющими допуски к работе с Установкой.

Избегайте контакта с вращающимися и движущимися деталями.

Не находитесь под корзиной с надписью КОПЕР.РФ или вращателями во время работы Установки (бурение, вкручивание или забивка жб свай и прочих конструкций).

При работе в непосредственной близости с Установкой используйте индивидуальные средства защиты от шума.

При работе с гидравлическими аутригерами убедитесь в отсутствии посторонних предметов под подпятниками.

Перед остановкой ДВС передвиньте рукоятку акселератора на холостые обороты.

Управляйте Установкой вдвоем. Сигналы управления представлены на рисунке 2.

Покидая рабочую зону, отключите Установку и поставьте ее на охрану во избежание несанкционированного включения.

Рисунок 2 — Сигналы управления

Соблюдайте вертикальность:

бурения;

навинчивания штанг;

забивания конструкции.

При бурении контролируйте вертикальность буровой колонны уровнем. После нарушения вертикальности буровой колонны установка обсадной трубы практически невозможна.

Не оставляйте во время эксплуатации рабочее место и не перепоручайте наблюдение за работающий Установкой другому лицу, не имеющему допуска к работе с Установкой.

Подсоединение/отсоединением электрических кабелей производите при выключенном двигателе.

При дозаправке горючим топливного бака соблюдайте следующие требования:

заправляйте горючее при заглушенном двигателе;

убедитесь, что вблизи отсутствуют пламя, искры и электротехническое оборудования. Запрещается курить в радиусе 10 м от места заправки!

не производите заправку в замкнутом пространстве, не имеющем надлежащей вентиляции. Выхлопные газы ядовиты!

утилизируйте пролитое топливо в соответствии с правилами техники безопасности и экологическими нормативами (используйте абсорбенты или производите выемку загрязненного грунта с его последующей утилизацией на полигоны официального захоронения);

не переполняйте топливный бак. Переполнение бака приводит к разливу топлива в процессе движения и вследствие теплового расширения топлива при суточном изменении температуры. Чрезмерный уровень топлива приводит к закупорке системы вентиляции топливного бака.

При обнаружении необычных действий Установки в процессе эксплуатации выключите Установку и выявите источник возникновения проблемы, после обнаружения неисправности оператор установки обязан сообщить о проблеме незамедлительно своему руководству.

Ремонтные работы по устранениям неисправности доверять только квалифицированным специалистам.

Не изменяйте и конструктивно не дорабатывайте Установку, особенно в целях личной безопасности. Это может привести к дефекту Установки и травмам обслуживающего персонала. На внесение любых конструктивных изменений должно быть запрошено разрешение предприятия-изготовителя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запустите ДВС и дождитесь его прогрева.

Для передвижения к месту забивки жб сваи двигайте рычаги распределителя (рисунок 3) в положение «Ходовка» (управление движением/маневрированием Установки - распределитель двухсекционный (2Р80)).

- Описание панели управления рычагами представлено в приложении В.

Для вертикального расположения мачты Установки (рабочий режим) двигайте рычаги подъема мачты (рисунок 3, позиция 2).

Для размотки троса двигайте рычаг гидравлической лебедки (рисунок 3, позиция 1).

Захватите проушину жб сваи крюками с помощью гидравлической лебедки, перетащите ее к Установке.

Для расположения в уровень двигайте рычаг, отвечающий за гидравлические аутригеры (лапы).

Поднимите корзину с надписью КОПЕР.РФ (далее — корзина).

С помощью лебедки поднимите жб сваю вертикально, так чтобы верхняя часть жб сваи была направлена в нижнюю часть корзины.

Установите ровнее нижнюю часть жб сваи.

При помощи рычага подъема корзины (рисунок 3, позиция 3), отвечающего за спуск/подъем корзины, опустите корзину на жб сваю. Во время удара корзина и жб свая должны опускаться одновременно.

Убедитесь, что нижняя часть жб сваи опустилась в почву, и нажмите рычаг сброса корзины. Корзина на давит на верхнюю часть жб сваи.

Проверьте вертикальность жб сваи при помощи строительного уровня.

Производите забивку жб сваи в ручном или в автоматическом режиме.

Ходовка

Автоматикам

Рабочий режим:

2 работает

Походный режим:

1 и 3 работают

Освещение

Радиатор

Кнопка автоматики

1

2

3

Газ

Аутригеры

Сброс корзины

Ручной режим

1  2   3   4   5

1 — рычаг гидравлической лебедки; 2 — рычаг подъема мачты; 
3 — рычаг подъема корзины; 4 — ручка автоматики; 5 — ручная забивка.

Рисунок 3 — Схема работы рычагов

Выключайте Установку в следующем порядке:

перед остановкой ДВС произведите его работу на минимальных оборотах 2 мин;

отключите буровой насос;

выключите двигатель и выньте ключ зажигания;

после окончания работы промойте Установку чистой водой для очистки от грязи и накопившихся полимеров;

при прогнозировании понижение температуры (заморозки)слейте всю воду из системы подачи бурового раствора или полейте систему подачи бурового раствора тосолом или незамерзающей жидкостью.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Ежедневно после завершения работ очищайте металлической щеткой и смазывайте меднографитовой смазкой все резьбовые соединения Установки.

После каждого прохождения по скважине обрабатывайте вертлюг литолом (салидолом) до появления чистой смазки в месте соединения вращающихся частей.

После завершения пилотного бурения необходимо демонтировать буровую лопатку, очистить ее от остатков бурового раствора, грязи и промыть водой. При сборке необходимо смазать все резьбовые соединения.

После каждого прохождения по скважине риммер необходимо очистить, промыть и смазать медленно графитовой смазкой.

После каждого прохождения по скважине риммер необходимо шприцевать встроенный вертлюг литолом (салидолом) через тавотницу, до появления чистой смазки в месте соединения вращающихся частей. Периодически подтягивать шестигранные болты.

Следите, чтобы все резьбовые соединения на Установке находились в надлежащем исправном состоянии. Предохраняйте резьбовые соединения от механических повреждений, попадания грязи, содержащей абразивные частицы.

Не используйте Установку с механически поврежденными резьбами.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка Установки производится любыми видами транспорта без ограничения дальности со скоростями, обеспечивающими безопасность перевозки для данного вида транспорта.

Запрещается хранить Установку совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами и взрывчатыми веществами.

10.3 Во время заезда на транспорт по аппарелям либо во время заезда на эвакуатор необходимо производить фиксацию корзины к нижнему основанию мачты используя для этого специальные страховочные стяжки. Крепить установку страховочной лебедкой во избежание ее опрокидывания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Установка и составные части, приведенные в негодность, утилизируются эксплуатирующей организацией в порядке, установленном законодательством РФ в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу Установки в течение 60 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Качество Установки и взаимозаменяемость составных частей могут быть гарантированы только при использовании оригинальных запасных частей, производимых предприятием-производителем.

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу следующих составных частей Установки в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения:

двигатель;

редуктор;

электрическая лебедка;

генератор;

магнитный пускатель;

провода;

гидравлический распределитель;

гидравлический насос;

гидравлический цилиндр;

гидравлический вращатель;

мотопомпа;

буровой насос.

Без предъявления паспорта Установки и гарантийного талона или при неправильном их заполнении претензии к качеству Установки не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийные сроки на покупные комплектующие изделия устанавливаются в соответствии с прилагаемыми паспортами.

- При выходе из строя комплектующих Установки замена производится в соответствии с гарантийными обязательствами предприятий-изготовителей этих комплектующих, указанных в эксплуатационной документации.

Гарантия не распространяется на следующие расходные материалы:

трос лебедки;

твердосплавные пластинки;

крепеж твердосплавных пластинок;

манжеты в вертлюге;

болты крепления вертлюга;

шпонка,

штанги;

резиновые части.

Гарантия не распространяется на оборудование с механическими повреждениями, интенсивным износом или после неквалифицированного ремонта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный Установкой, людям, домашним животным, имуществу в случае несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень принятых обозначений и сокращений

| ДВС | Двигатель внутреннего сгорания; |
| --- | --- |
| ЗИП | Запасные части, инструмент и принадлежности; |
| жб | Железобетонный; |
| РЭ | Руководство по эксплуатации; |
| Установка | Буровая установка ИНФ-100; |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Внешний вид Установки с разных ракурсов

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

Описание панели управления рычагами

3а

2а

1а

4а

5а

6а

7а

8а

1а — приборная панель, поставляемая вместе с двигателем QC-490RD. Вид приборной панели зависит марки и типа ДВС;

2а — манометр гидравлический (давление гидравлики в системе);

3а — кнопки управелния (освещение, радиатор, автоматика);

4а — рычаг «Газ»;

5а — аутригеры;

6а — рычаги управление рабочими органами Установки (1, 2, 3, 4, 5 — секционный (5Р80);

7а — «Ходовка»;

8а — рычаг «Ручной режим» или «Автоматика» — выбор режима работы Установки;

В зависимости от модификации приборная панель может быть видоизменена.

Ручка автоматики работает при переключении дивертора передней панели и нажатии кнопки рукоятки.

Ручная забивка работает в одном положении.